## Slide 1
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
Как связать теорию, демонстрацию и практику
Материал для специалиста по охране труда
Notes: Это материал для составления плана обучения применению СИЗ. Для работников используйте отдельную готовую теоретическую презентацию и практику на фактически выданных СИЗ.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1
- OpenAI image generation, 2026-08-30

## Slide 2
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
02
ПОДГОТОВКА
Начните с фактически применяемых СИЗ
Программа строится не вокруг каталога, а вокруг опасностей и выданных моделей.
1
Перечень должностей и работ
2
Опасности и уровни профессионального риска
3
Выдаваемые модели и комплекты СИЗ
4
Эксплуатационные документы изготовителей
5
Места выдачи, возврата, хранения и замены
Основа
Работник должен тренироваться на тех СИЗ, которые он будет применять в работе.
Notes: Сверьте нормы выдачи, карточки учета и фактическую комплектацию.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 3
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
03
ЛОГИКА
Свяжите каждое СИЗ с конкретной опасностью
1
Опасность
Что может причинить вред работнику.
2
Защита
Какое СИЗ снижает воздействие этой опасности.
3
Предел
Что СИЗ не устраняет и когда оно не помогает.
4
Действие
Как осмотреть, применить и снять конкретную модель.
Notes: Не обещайте абсолютную защиту. Объясняйте пределы применения и приоритет других мер управления риском.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 4
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
04
ДОКУМЕНТЫ
Три источника должны совпадать
1
Нормы выдачи
Определяют, что положено работнику с учетом опасностей и условий труда.
2
Документ изготовителя
Определяет осмотр, применение, ограничения, уход и срок службы модели.
3
Порядок работодателя
Определяет выдачу, хранение, замену, возврат и сообщение о неисправности.
Notes: Уберите из программы действия, которые не подтверждаются документами конкретного СИЗ.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 5
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
05
ДЕМОНСТРАЦИЯ
Показ должен охватывать полный цикл
Работник сначала видит правильное действие, затем повторяет его самостоятельно.
✓
Выбрать СИЗ для задания
✓
Осмотреть до применения
✓
Надеть и отрегулировать
✓
Проверить посадку и работоспособность
✓
Безопасно снять после работы
✓
Разместить, вернуть или сообщить о дефекте
Notes: Проводите демонстрацию медленно, называя критерии правильности каждого действия.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 6
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
06
ОШИБКИ
Отрабатывайте признаки правильного применения
Ошибка
×
СИЗ выбран по привычке
×
Осмотр выполнен формально
×
Посадка не проверена
Критерий
✓
Выбор связан с опасностью
✓
Названы реальные дефекты
✓
Работник объясняет проверку
Notes: Критерии должны быть наблюдаемыми и одинаковыми для демонстрации и проверки навыка.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 7
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
07
ОСМОТР
Подготовьте образцы исправного и неисправного СИЗ
Сравнение помогает быстрее запомнить признаки, которые запрещают применение.
1
Целостность корпуса, ткани и швов
2
Комплектность и надежность креплений
3
Читаемая маркировка и срок эксплуатации
4
Чистота и отсутствие опасного загрязнения
5
Работоспособность по инструкции изготовителя
Важно
Не используйте поврежденный образец в практической работе. Он нужен только для безопасного разбора дефектов.
Notes: Подберите дефекты, характерные для конкретных моделей СИЗ.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 8
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
08
ПРАКТИКА
Практическая часть требует достаточного времени
Каждый работник должен выполнить действия самостоятельно, а не только наблюдать.
✓
Индивидуальное рабочее место
✓
Фактически выдаваемое СИЗ
✓
Безопасный сценарий задания
✓
Понятные критерии выполнения
✓
Время на повторную попытку
✓
Фиксация результата проверки
Notes: Программы для СИЗ, требующих практических навыков, включают практические занятия в установленном объеме.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/

## Slide 9
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
09
СООТНОШЕНИЕ
Для практических СИЗ теория не может доминировать
НЕ МЕНЕЕ 50%
Практические занятия формируют навыки применения и включают осмотр до и после использования.
Показать и повторить
Ответственное лицо демонстрирует действие, затем работник выполняет его самостоятельно.
Notes: Проверьте длительность программы и реальный объем практической отработки.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/

## Slide 10
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
10
ПРОВЕРКА
Проверяйте действие по тем же критериям
1
Задание
Назвать работу и опасность.
2
Выбор
Подобрать нужное СИЗ и объяснить выбор.
3
Выполнение
Осмотреть, надеть, применить и снять.
4
Результат
Оценить критерии и оформить проверку.
Notes: Не ограничивайте проверку тестовыми вопросами, если применение требует навыка.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/

## Slide 11
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
11
ОРГАНИЗАЦИЯ
Объясните порядок после завершения работы
Работник должен знать не только применение, но и дальнейшее обращение с СИЗ.
✓
Куда вернуть СИЗ
✓
Где хранить чистые средства
✓
Кто организует очистку и ремонт
✓
Как отделить загрязненные СИЗ
✓
Где получить замену
✓
Кому сообщить о неисправности
Notes: Внесите конкретные места и ответственных лиц в локальные материалы.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 12
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
12
САМОПРОВЕРКА
Шесть вопросов перед обучением
1.
Связано ли СИЗ с опасностью?
2.
Есть ли документ изготовителя?
3.
Показан полный цикл?
4.
Хватает ли времени на практику?
5.
Понятны критерии навыка?
6.
Известен порядок замены?
Notes: Исправьте пробелы до выдачи задания работникам.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 13
Материал для подготовки обучения применению СИЗ
13
ФИНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовая программа заканчивается наблюдаемым навыком
Результат можно проверить без догадок и оценок по общему впечатлению.
1
Работник выбирает СИЗ по опасности
2
Называет признаки неисправности
3
Правильно надевает и регулирует
4
Соблюдает ограничения применения
5
Безопасно снимает и сообщает о дефекте
Результат
Каждое действие имеет заранее определенный критерий правильности.
Notes: Сохраните критерии в программе и материалах проверки знаний.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/

## Slide 14
После обучения - зафиксируйте результат
Оформите проверку знаний и навыков, выдачу СИЗ и сроки следующего контроля.
Посмотреть учет СИЗ
После подготовки
1
Проверить навык
2
Оформить результат
3
Контролировать сроки
14
Notes: Ссылка ведет на публичную страницу функции учета СИЗ в СОТик.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://sotik-ot.ru/features/siz