## Slide 1
Правильное применение СИЗ
Теоретическая часть перед практикой на выданных средствах
Notes: После теоретической части проведите практику на фактически выдаваемых СИЗ по эксплуатационной документации изготовителя.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1
- OpenAI image generation, 2026-08-30

## Slide 2
Правильное применение средств индивидуальной защиты
02
СТАТИСТИКА / 2025 ГОД
Для 3,18% пострадавших причиной указано неприменение СИЗ
661 ИЗ 20 806
Это пострадавшие при несчастных случаях на производстве, а не число погибших.
3,18% от общего числа
Таблица Росстата не выделяет, сколько из этих случаев закончились смертью.
Notes: По данным Росстата за 2025 год, неприменение работником средств индивидуальной защиты указано как причина для 661 пострадавшего из 20 806 учтенных по обследуемым видам деятельности: 661 / 20 806 = 3,18%. Речь идет о пострадавших, а не о числе погибших; отдельного числа смертельных исходов по этой причине таблица не содержит. Таблица приведена по Российской Федерации без учета новых субъектов с 01.01.2023.
[Sources]
- https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Travma-2025.rar
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 3
Правильное применение средств индивидуальной защиты
03
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИЗ выбирает и выдает работодатель
1
Опасности
Выбор основывается на рисках, условиях труда и характере выполняемой работы.
2
Комплект
Работник получает совместимые средства нужного размера и назначения.
3
Обучение
Способ применения, ограничения, осмотр и порядок замены должны быть понятны до работы.
Notes: Покажите фактически выдаваемые модели и нормы для группы работников.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 4
Правильное применение средств индивидуальной защиты
04
ВЫБОР
Свяжите СИЗ с опасностью до применения
1
Задание
Понять работу и условия выполнения.
2
Опасность
Определить, от чего требуется защита.
3
Маркировка
Проверить назначение и ограничения средства.
4
Совместимость
Убедиться, что комплект не мешает работе других СИЗ.
Notes: Работник не должен самостоятельно заменять назначенное СИЗ похожей моделью.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 5
Правильное применение средств индивидуальной защиты
05
ОСМОТР
Перед работой осмотрите каждое средство
Осмотр выполняется до входа в опасную зону.
✓
Корпус, ткань, швы и защитные элементы целы
✓
Крепления и регулировки комплектны
✓
Маркировка и срок эксплуатации читаемы
✓
Нет опасного загрязнения
✓
Размер и посадка подходят
✓
Работоспособность проверена по инструкции
Notes: Проведите отдельную демонстрацию признаков дефекта на конкретных моделях.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 6
Правильное применение средств индивидуальной защиты
06
ГОЛОВА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Защита должна соответствовать виду воздействия
1
Голова
Каска защищает только в пределах назначения и при исправном корпусе, подвеске и подбородочном ремне.
2
Глаза и лицо
Очки или щиток выбираются по частицам, брызгам, излучению и совместимости с другими СИЗ.
3
Слух
Наушники или вкладыши применяются в установленной зоне и должны обеспечивать правильную посадку.
Notes: Не заменяйте эксплуатационные правила моделей общими формулировками.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 7
Правильное применение средств индивидуальной защиты
07
ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ
Размер и совместимость сохраняют защитные свойства
1
Руки
Перчатки выбираются по механической, химической, температурной или другой опасности.
2
Ноги
Обувь должна соответствовать риску, размеру, покрытию и условиям рабочей зоны.
3
Одежда
Застежки, манжеты и защитные слои применяются в предусмотренном положении.
Notes: Разберите конфликтующие сочетания одежды, перчаток, обуви и других СИЗ.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=419981&from=anotherPart&moduleId=1

## Slide 8
Правильное применение средств индивидуальной защиты
08
ДЫХАНИЕ
Защита органов дыхания требует правильного выбора
ФИЛЬТР НЕ УНИВЕРСАЛЕН
Тип средства и фильтра зависит от вещества, концентрации, кислорода, времени работы и условий среды.
Признак опасности
Запах не является надежным критерием защиты. При сомнении нужно выйти из зоны и сообщить.
Notes: Используйте только программу и документы конкретного средства защиты органов дыхания.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 9
Правильное применение средств индивидуальной защиты
09
ВЫСОТА
Страховочная система работает только как комплект
ТОЧКА + СИСТЕМА + ПЛАН
Привязь, соединительные элементы, анкерная точка и спасательный план должны соответствовать заданию.
Нужна практика
Самостоятельное применение без обучения, осмотра и допуска недопустимо.
Notes: Не используйте этот слайд как инструкцию по работе на высоте. Требуется отдельное обучение и практика.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 10
Правильное применение средств индивидуальной защиты
10
НАДЕВАНИЕ
Соблюдайте одну и ту же последовательность
1
Подготовить
Осмотреть средство и расправить элементы.
2
Надеть
Следовать порядку изготовителя без пропусков.
3
Отрегулировать
Добиться правильной посадки без опасного давления.
4
Проверить
Убедиться в фиксации и работоспособности.
Notes: Продемонстрируйте последовательность на конкретной модели, затем организуйте повторение.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 11
Правильное применение средств индивидуальной защиты
11
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Следите за защитой на протяжении всего задания
Исправное СИЗ может потерять защитные свойства во время работы.
✓
Не снимать СИЗ в опасной зоне
✓
Не изменять конструкцию
✓
Контролировать посадку и крепления
✓
Следить за повреждением и загрязнением
✓
Соблюдать ограничения времени и среды
✓
Прекратить работу при потере защиты
Notes: Назовите специфические признаки потери защиты для применяемых моделей.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 12
Правильное применение средств индивидуальной защиты
12
СНЯТИЕ
Снимайте СИЗ без переноса загрязнения
1
Выйти
Покинуть опасную зону безопасным способом.
2
Снять
Соблюдать порядок и не касаться загрязненной поверхности.
3
Разместить
Отделить чистое средство от загрязненного.
4
Проверить
Осмотреть состояние и сообщить о дефекте.
Notes: Точный порядок снятия определяется видом загрязнения и документами изготовителя.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 13
Правильное применение средств индивидуальной защиты
13
ПОСЛЕ РАБОТЫ
Очистку, ремонт и хранение организует работодатель
Самовольный уход может повредить защитные свойства.
✓
Вернуть СИЗ в установленное место
✓
Отделить загрязненное средство
✓
Не стирать и не ремонтировать самовольно
✓
Соблюдать условия хранения
✓
Сообщить о необходимости обслуживания
✓
Получить замену по установленному порядку
Notes: Назовите локальные места возврата, хранения и получения замены.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 14
Правильное применение средств индивидуальной защиты
14
НЕИСПРАВНОСТЬ
Неисправное СИЗ применять нельзя
СООБЩИТЬ
При повреждении, загрязнении, утрате комплектности или работоспособности прекратите опасную работу.
Не ремонтировать самовольно
Верните средство и получите исправную замену по порядку работодателя.
Notes: Покажите локальный способ сообщения и оформления возврата.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 15
Правильное применение средств индивидуальной защиты
15
ОШИБКИ
Привычка не заменяет проверку
Опасная привычка
×
Взять похожее СИЗ
×
Пропустить осмотр
×
Подтянуть крепление в опасной зоне
Правильное действие
✓
Применить назначенную модель
✓
Проверить до начала работы
✓
Выйти в безопасное место
Notes: Дополните примерами из практики организации без указания персональных данных.
[Sources]
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 16
Правильное применение средств индивидуальной защиты
16
ПРАКТИКА
Навык подтверждается самостоятельным действием
Ответы на вопросы дополняются практикой на фактически выдаваемом средстве.
✓
Выбрать СИЗ для задания
✓
Назвать опасность и предел защиты
✓
Осмотреть и найти дефект
✓
Надеть и отрегулировать
✓
Безопасно снять
✓
Объяснить порядок сообщения и замены
Notes: Практические занятия для соответствующих СИЗ занимают не менее установленной доли программы.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/

## Slide 17
Правильное применение средств индивидуальной защиты
17
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
Ответьте применительно к своему СИЗ
1.
От какой опасности оно защищает?
2.
Что проверить до применения?
3.
Как оценить посадку?
4.
Когда работу нужно прекратить?
5.
Как безопасно снять средство?
6.
Кому сообщить о дефекте?
Notes: После вопросов выполните практическое задание по критериям программы.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1

## Slide 18
Полный цикл сохраняет защиту
Выбор, осмотр, правильное применение, снятие и сообщение о дефекте одинаково важны.
✓
Связать СИЗ с опасностью
✓
Проверить до работы
✓
Соблюдать посадку и ограничения
✓
Не изменять конструкцию
✓
Безопасно снять и вернуть
✓
Сразу сообщить о дефекте
18
Notes: Завершите практической проверкой навыка и оформлением результата.
[Sources]
- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405174/b85b31d666031418d27c99581f3261045457d5e3/
- https://normativ.kontur.ru/document?documentId=410891&moduleId=1